предложение

на комплект оборудования для комплекса 2000 голов

сформировано для

Кохмайстер Рус

передано

OOO GEA WestfaliaSurge

Краткий просмотр предложения	Страница

AR Performer 50 Premium IQ Metatron 21

Тип доильной карусели	4

Оснащение доильного места	9

Промывка	10

Молокоприемный узел	11

Получение вакуума	11

Управление стадом на 3000 рескаунтеров

Система Dairy Management System 21	13

Контроль над идентификацией и активностью стада	17

Comfort Top Premium 1x8 IQ Metatron 21

Станковое оборудование	18

Оснащение доильного места	20

Промывка	24

Молокоприемный узел	25

Получение вакуума	26

1 TCool отд.агрегат 3-400V + N 50Гц 18000 4 B II

27

2 TCool отд.агрегат 3-400V + N 50Гц 18000 4 B II

30

3 TCool отд.агрегат 3-400V + N 50Гц 18000 4 B II

33

Cowmander 640 10x35

Погонщик коров	36

4 TCool comp 3~400V 5200 4 B II

38

Сводная таблица цен	41

Внутреннее оснащение дворов                                                                                      42

Оборудование для эвакуации навоза                                                                            49

Система сепаририрования навоза                                                                                 49

1. AutoRotor карусель Performer 50 мест

и

2. Управление стадом на 3000 рескаунтеров

3. 3000 рескаунтеров

4. Comfort Top Premium 1x8 IQ Metatron 21

5. 1 TCool отд.агрегат 3-400V + N 50Гц 18000 4 B II

6. 2 TCool отд.агрегат 3-400V + N 50Гц 18000 4 B II

7. 3 TCool отд.агрегат 3-400V + N 50Гц 18000 4 B II

8. Cowmander 640 10x35

9. Autoselekt 5000 на пять путей

10. PediCuRx авто на две ванны

11. Система для охлаждения молока в потоке

Система рассчитана на поток молока 6000 л\ч.

Размер и тип установки: доильный зал типа «Карусель» Autorotor  на 72 места, трехразовое доение

Температура воды в пластинчатом охладителе: 18С

Соотношение потоков холодной воды к молоку: 2 к 1

Тип потока: постоянный

Система выполнена с системой рекуперации тепла,резервными насосами.

Предполагаемая нагрузка системы охлаждения (часовая):  889,000 BTU/H

- В предложение входит пластинчатый охладитель Т-28 с 122 пластинами и промежуточной решеткой. Молоко будет охлаждаться до 18С холодной водой с температурой 18С и потоком 216 л/мин., теплообмен в этой секции составит 448,000 BTU/HR

- Исходя из этого требуется чиллер с производительностью: 441,000 BTU/HR

- Мы предлагаем изспользовать Triple 40 HP с выносной системой охлаждения воздухом и с отдельными конденсаторами, охлаждаемыми воздухом

- Эта система предусмотрена с одним резервным компрессором

Спецификация

Оборудование для охлаждения молока в потоке

| Поз. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kool Way Triple 40 HP с отдельными конденсаторами, охлаждаемыми воздухом; микропроцессор CR110; резервная система циркуляции; резервная рабочая насосная система | 1 |
| 2 | Пластинчатый охладитель Т-28 с 122 пластинами и промежуточной решеткой | 1 |
| 3 | Система рекуперации тепла Superheater 119 Gallon (к сожалению, можем предложить только такой вариант) | 5 |

12. Сводная таблица цен

AR Performer 50 IQ Metatron 21 	645.898,91 EUR

Станковое оборудование доильног зала	231.540,45 EUR

Получение вакуума	30.915,01 EUR

Транспортировка молока	110.816,90 EUR

Техника для промывки	20.711,21 EUR

Оснащение доильного места	235.855,34 EUR

Локальный материал	16.000,00 EUR

Управление стадом на 2550 рескаунтеров	368.990,95 EUR

Responder/ Rescounter	354.605,44 EUR

Устройство кормления DP	14.385,51 EUR

Comfort Top Premium 1x8 IQ Metatron 21	90.593,43 EUR

Станковое оборудование доильног зала	19.615,12 EUR

Получение вакуума	9.993,20 EUR

Транспортировка молока	13.158,66 EUR

Техника для промывки	6.995,53 EUR

Оснащение доильного места	33.830,92 EUR

Локальный материал	7.000,00 EUR

1 TCool отд.агрегат 3-400V + N 50Гц 18000 4 B II	54.920,00 EUR

2 TCool отд.агрегат 3-400V + N 50Гц 18000 4 B II	54.920,00 EUR

3 TCool отд.агрегат 3-400V + N 50Гц 18000 4 B II	54.920,00 EUR

Cowmander 640 10x35	56.278,87 EUR

4 TCool comp 3~400V 5200 4 B II	22.959,00 EUR

Система обработка сосков Spray2Go	13.890,98 EUR

Autoselekt 5000 на пять путей	32.791,70 EUR

PediCuRx авто на две ванны	15.067,65 EUR

Система охлаждения молока в потоке                                                           261.516,00EUR

1.672.747,49 EUR

НДС 18,0%	301.094,55 EUR

Общая сумма	1.973.842,04 EUR

Стоимость монтажа составляет 7% от стоимости оборудования

Общая сумма с учетом НДС18%, и  монтажом:                                      2.112.010,99 EUR

Цена с учетом скидки для компании КохмайстерРус составляет: 1.600.000,00  EUR

| 11. Оснащение дворов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование для коровника (195.9х34.1) на 834 голов | Цена для клиента с НДС |
| Стойловые места Супер Комфорт (205) Включают секции Супер Комфорт 205, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы, продольные трубы Ø60 для крепления секций, холочную трубу Ø48, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. Грудной упор. | 41 670,83 € |
| Стойловые места Супер Комфорт (190) Включают секции Супер Комфорт 190, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы, продольные трубы Ø60 для крепления секций, холочную трубу Ø48, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. Грудной упор. | 62 845,44 € |
| Упрощенный кормовой забор на всю длину кормового стола Включает стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы, холочную трубу Ø60, дистанционные держатели, монтажные платы, хомуты, гайки. | 10 829,00 € |
| Разделительные заборы и ограждения включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. | 21 446,25 € |
| Ролл-шторы с электро приводом и климат-контролем H=1,75 м, 8 двойных проемов по 40м Включают полотнища штор, ветрогасители, ручную лебедку, систему тросов, роликов, крепежных элементов, сетку от птиц. Устанавливаются на деревянное обрамление оконного проема (деревянное обрамление в комплекте не поставляется) | 138 091,54 € |
| Мат резиновый Kraiburg KKM (1000 шт.) | 152 000,00 € |
| Система дельта-скреперов в коровнике, расчитан с учетом выдвижения навоза в центральный канал с четырех навозных проходов. (с накладками для работы по резине) | 67 318,76 € |
| Поилка для крупного рогатого скота морозоустойчивая Lil Spring 3101, на 31 литр (25 шт.) | 26 775,00 € |
| Поилка для крупного рогатого скота морозоустойчивая Big Spring 6001 на 227 литров(10 шт.) | 19 596,60 € |
| Резиновое покрытие в коровнике под скрепер и местах перехода (2602 кв.м) | 83 264,00 € |
| Электрическая установка для чистки и массажа коров, мод. Profi Cow, 230W, 0,37 кВт, автоматисеское включение, вкл. 2 щетки горизонтальную и вертикальную. (4 шт.) | 19 927,00 € |
| Вентилятор автоматический для животноводческих помещений 14000 м. куб.\час, + термостат (11 шт.) | 13 365,00 € |
| Световой конек тип Варио К200 Ширина 200 см., с подвижными вентиляционными заслонками, ветроотбойником, электрическим приводом. | 115 050,00 € |
| Итого по оборудованию для коровника с НДС | 772 179,42 € |
| Оборудование для коровника (195.9х34.1) на 832 головы | Цена для клиента с НДС |
| Стойловые места Супер Комфорт (205) Включают секции Супер Комфорт 205, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы, продольные трубы Ø60 для крепления секций, холочную трубу Ø48, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. Грудной упор. | 41 412,00 € |
| Стойловые места Супер Комфорт (190) Включают секции Супер Комфорт 190, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы, продольные трубы Ø60 для крепления секций, холочную трубу Ø48, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. Грудной упор. | 62 845,44 € |
| Упрощенный кормовой забор на всю длину кормового стола Включает стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы, холочную трубу Ø60, дистанционные держатели, монтажные платы, хомуты, гайки. | 10 829,00 € |
| Разделительные заборы и ограждения включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. | 21 446,25 € |
| Ролл-шторы с электро приводом и климат-контролем H=1,75 м, 8 двойных проемов по 40м Включают полотнища штор, ветрогасители, ручную лебедку, систему тросов, роликов, крепежных элементов, сетку от птиц. Устанавливаются на деревянное обрамление оконного проема (деревянное обрамление в комплекте не поставляется) | 138 091,54 € |
| Мат резиновый Kraiburg KKM (1047 шт.) | 159 144,00 € |
| Система дельта-скреперов в коровнике, расчитан с учетом выдвижения навоза в центральный канал с четырех навозных проходов.(с накладками для работы по резине) | 69 318,76 € |
| Поилка для крупного рогатого скота морозоустойчивая Lil Spring 3101, на 31 литр (25 шт.) | 26 775,00 € |
| Поилка для крупного рогатого скота морозоустойчивая Big Spring 6001 на 227 литров(10 шт.) | 19 596,60 € |
| Резиновое покрытие в коровнике под скрепер и местах перехода (2602 кв.м) | 83 264,00 € |
| Электрическая установка для чистки и массажа коров, мод. Profi Cow, 230W, 0,37 кВт, автоматисеское включение, вкл. 2 щетки горизонтальную и вертикальную. (4 шт.) | 19 927,00 € |
| Вентилятор автоматический для животноводческих помещений 14000 м. куб.\час, + термостат (11 шт.) | 13 365,00 € |
| Световой конек тип Варио К200 Ширина 200 см., с подвижными вентиляционными заслонками, ветроотбойником, электрическим приводом. | 115 050,00 € |
| Итого по оборудованию для коровника с НДС | 781 064,59 € |
| Оборудование для телятника (сухостойного блока) (87.7х34.1) на 373 головы | Цена для клиента с НДС |
| Стойловые места Супер Комфорт (205) Включают секции Супер Комфорт 205, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы, продольные трубы Ø60 для крепления секций, холочную трубу Ø48, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. Грудной упор. | 19 282,46 € |
| Стойловые места Супер Комфорт (190) Включают секции Супер Комфорт 190, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы, продольные трубы Ø60 для крепления секций, холочную трубу Ø48, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. Грудной упор. | 27 494,88 € |
| Упрощенный кормовой забор на всю длину кормового стола Включает стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы, холочную трубу Ø60, дистанционные держатели, монтажные платы, хомуты, гайки. | 4 902,06 € |
| Разделительные заборы и ограждения включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. | 16 931,25 € |
| Ролл-шторы с электро приводом и климат-контролем H=1,75 м, 4 двойных проемов по 40м Включают полотнища штор, ветрогасители, ручную лебедку, систему тросов, роликов, крепежных элементов, сетку от птиц. Устанавливаются на деревянное обрамление оконного проема (деревянное обрамление в комплекте не поставляется) | 69 045,77 € |
| Мат резиновый Kraiburg KKM (373 шт.) | 56 696,00 € |
| Система дельта-скреперов в коровнике, расчитан с учетом выдвижения навоза в центральный канал с четырех навозных проходов. | 48 560,00 € |
| Поилка для крупного рогатого скота морозоустойчивая Lil Spring 3101, на 31 литр (10 шт.) | 10 710,00 € |
| Резиновое покрытие в коровнике под скрепер и местах перехода (1213 кв.м) | 38 816,00 € |
| Электрическая установка для чистки и массажа коров, мод. Profi Cow, 230W, 0,37 кВт, автоматисеское включение, вкл. 2 щетки горизонтальную и вертикальную. (4 шт.) | 19 927,00 € |
| Вентилятор автоматический для животноводческих помещений 14000 м. куб.\час, + термостат (6 шт.) | 7 290,00 € |
| Световой конек тип Варио К200 Ширина 200 см., с подвижными вентиляционными заслонками, ветроотбойником, электрическим приводом. | 50 740,00 € |
| Итого по оборудованию для коровника с НДС | 370 395,42 € |
| Оборудование для телятника (126,2х30,7) на 528 голов | Цена для клиента с НДС |
| Стойловые места Супер Комфорт (190) Включают секции Супер Комфорт 190, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы, продольные трубы Ø60 для крепления секций, холочную трубу Ø48, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. Грудной упор. | 16 202,34 € |
| Стойловые места Супер Комфорт (180) Включают секции Супер Комфорт 180, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы, продольные трубы Ø60 для крепления секций, холочную трубу Ø48, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. Грудной упор. | 49 376,25 € |
| Матрасы для коров с покрытием DBS+ (для телятника) включают водонепроницаемый прессованный лист с размерами 168см х 100см х 4-4,5см, весом 8-9 кг из пенополиуретана, покрытие DBS+ , (изготовлено из непористой вулканизированной резины армированной синтетическими нитями, покрытие изготовлено единым листом на группу стойловых мест, толшина 2мм), комплект крепежа. | 78 447,60 € |
| Кормовой забор Де Бур (самозакрывающийся) на всю длину длину кормового стола (между колонами) включает конструкцию из профиля и труб, снабженную системой открывания и закрывания групп кормовых мест, а также индивидуального разблокирования каждого места, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы. Комплект крепежа. | 41 211,45 € |
| Разделительные заборы и ограждения включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. | 16 931,25 € |
| Ролл-шторы с электро приводом и климат-контролем H=2 м, 8 проемов по 30м Включают полотнища штор, ветрогасители, ручную лебедку, систему тросов, роликов, крепежных элементов, сетку от птиц. Устанавливаются на деревянное обрамление оконного проема (деревянное обрамление в комплекте не поставляется) | 66 334,93 € |
| Система дельта-скреперов в коровнике, расчитан с учетом выдвижения навоза в центральный канал с четырех навозных проходов. | 54 145,00 € |
| Поилка для крупного рогатого скота морозоустойчивая Lil Spring 3101, на 31 литр (10 шт.) | 10 710,00 € |
| Резиновое покрытие в коровнике под скрепер и местах перехода (1534 кв.м) | 49 088,00 € |
| Вентилятор автоматический для животноводческих помещений 14000 м. куб.\час, + термостат (2 шт.) | 2 430,00 € |
| Световой конек тип Варио К200 Ширина 200 см., с подвижными вентиляционными заслонками, ветроотбойником, электрическим приводом. | 74 340,00 € |
| Итого по оборудованию для коровника с НДС | 459 216,82 € |
| Оборудование для телятника (138,8х28,7) на 714 голов | Цена для клиента с НДС |
| Стойловые места Супер Комфорт (170) Включают секции Супер Комфорт 170, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы, продольные трубы Ø60 для крепления секций, холочную трубу Ø48, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. Грудной упор. | 45 147,38 € |
| Стойловые места Супер Комфорт (160) Включают секции Супер Комфорт 160, стойки Ø60, заглушки, антикоррозионные чехлы, продольные трубы Ø48 для крепления секций, холочную трубу Ø48, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. Грудной упор. | 36 209,25 € |
| Матрасы для коров с покрытием DBS+ (для телятника) включают водонепроницаемый прессованный лист с размерами 168см х 100см х 4-4,5см, весом 8-9 кг из пенополиуретана, покрытие DBS+ , (изготовлено из непористой вулканизированной резины армированной синтетическими нитями, покрытие изготовлено единым листом на группу стойловых мест, толшина 2мм), комплект крепежа. | 106 082,55 € |
| Диагональный кормовой забор для телят 7-9 мес. (между колонами) включают в себя рамку с диагонально расположенными трубами, стойки, крепеж, заглушки, антикоррозионные чехлы | 24 213,74 € |
| Диагональный кормовой забор для телят 10-11 мес. (между колонами) включают в себя рамку с диагонально расположенными трубами, стойки, крепеж, заглушки, антикоррозионные чехлы | 12 247,20 € |
| Кормовой забор Де Бур (самозакрывающийся) для телят 12-16 мес. (между колонами) включает конструкцию из профиля и труб, снабженную системой открывания и закрывания групп кормовых мест, а также индивидуального разблокирования каждого места, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы. Комплект крепежа. | 21 586,95 € |
| Разделительные заборы и ограждения включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. | 16 931,25 € |
| Ролл-шторы с электро приводом и климат-контролемH=2 м, 8 проемов по 33м Включают полотнища штор, ветрогасители, ручную лебедку, систему тросов, роликов, крепежных элементов, сетку от птиц. Устанавливаются на деревянное обрамление оконного проема (деревянное обрамление в комплекте не поставляется) | 71 159,76 € |
| Система дельта-скреперов в коровнике, расчитан с учетом выдвижения навоза в центральный канал с четырех навозных проходов. | 57 879,00 € |
| Поилка для крупного рогатого скота морозоустойчивая Lil Spring 3101, на 31 литр (10 шт.) | 10 710,00 € |
| Вентилятор автоматический для животноводческих помещений 14000 м. куб.\час, + термостат (2 шт.) | 2 430,00 € |
| Световой конек тип Варио К200 Ширина 200 см., с подвижными вентиляционными заслонками, ветроотбойником, электрическим приводом. | 81 420,00 € |
| Итого по оборудованию для телятника с НДС | 486 017,07 € |
| Оборудование для телятника (60,2х27,9) на 360 голов | Цена для клиента с НДС |
| Разделительные заборы и ограждения для телят (боксы для телят) Включают заборы с вертикально расположенными трубами, калитки, ворота, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. | 36 855,00 € |
| Диагональный кормовой забор для телят 3-6 мес. (между колонами) включают в себя рамку с диагонально расположенными трубами, стойки, крепеж, заглушки, антикоррозионные чехлы | 13 897,80 € |
| Разделительные заборы и ограждения включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. | 9 030,00 € |
| Ролл-шторы с ручным приводом H=2 м, 4 проема по 30м Включают полотнища штор, ветрогасители, ручную лебедку, систему тросов, роликов, крепежных элементов, сетку от птиц. Устанавливаются на деревянное обрамление оконного проема (деревянное обрамление в комплекте не поставляется) | 37 367,45 € |
| Поилка для крупного рогатого скота морозоустойчивая Lil Spring 3101, на 31 литр (10 шт.) | 10 710,00 € |
| Домики для телят Calf Tel (330шт.) | 172 880,00 € |
| станок для обработки копыт ZM Profi (4 шт.) | 34 692,00€ |
| Вентилятор автоматический для животноводческих помещений 14000 м. куб.\час, + термостат (2 шт.) | 2 430,00 € |
| Световой конек тип Варио К200 Ширина 200 см., с подвижными вентиляционными заслонками, ветроотбойником, электрическим приводом. | 35 400,00 € |
| Итого по оборудованию для телятника с НДС | 353 262,25 € |
| Оборудование для галереи | Цена для клиента с НДС |
| Разделительные заборы и ограждения для галереи № 1 включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. | 2 226,97 € |
| Ролл-шторы с ручным приводом H=2 м, 2 проема по 30м Включают полотнища штор, ветрогасители, ручную лебедку, систему тросов, роликов, крепежных элементов, сетку от птиц. Устанавливаются на деревянное обрамление оконного проема (деревянное обрамление в комплекте не поставляется) | 14 537,00 € |
| Резиновое покрытие в местах перехода (514 кв.м) | 16 448,00 € |
| Разделительные заборы и ограждения для галереи № 2 включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. | 2 226,97 € |
| Ролл-шторы с ручным приводом H=2 м, 2 проема по 30м Включают полотнища штор, ветрогасители, ручную лебедку, систему тросов, роликов, крепежных элементов, сетку от птиц. Устанавливаются на деревянное обрамление оконного проема (деревянное обрамление в комплекте не поставляется) | 14 537,00 € |
| Резиновое покрытие в местах перехода (514 кв.м) | 16 448,00 € |
| Разделительные заборы и ограждения для галереи № 3 включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. | 2 226,97 € |
| Ролл-шторы с ручным приводом H=2 м, 2 проема по 30м Включают полотнища штор, ветрогасители, ручную лебедку, систему тросов, роликов, крепежных элементов, сетку от птиц. Устанавливаются на деревянное обрамление оконного проема (деревянное обрамление в комплекте не поставляется) | 14 537,00 € |
| Резиновое покрытие в местах перехода (151 кв.м) | 4 832,00 € |
| Итого по оборудованию для галереи с НДС | 88 019,91 € |
| Оборудование для родильного отделения и зоны селекции, преддоильного зала | Цена для клиента с НДС |
| Стойловые места Супер Комфорт (205) Включают секции Супер Комфорт 205, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы, продольные трубы Ø60 для крепления секций, холочную трубу Ø48, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. Грудной упор. | 9 705,94 € |
| Разделительные заборы и ограждения в боксы для отела, профилактория, селекции и обработки копыт включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. | 23 825,47 € |
| Упрощенный кормовой забор для отельной группы (между колонами) Включает стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы, холочную трубу Ø60, дистанционные держатели, монтажные платы, хомуты, гайки. | 993,43 € |
| Самозакрывающийся кормовой забор в род. отд. (между колонами) включает конструкцию из профиля и труб, снабженную системой открывания и закрывания групп кормовых мест, а также индивидуального разблокирования каждого места, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные чехлы. Комплект крепежа. | 10 302,86 € |
| Селекционные установки (2 установки по 18 метров) включают в себя базовые и дополнительные секции, ограждение для персонала, стойки, заглушки, крепеж | 9 090,80 € |
| Разделительные заборы и ограждения для преддоильного зала включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. | 13 425,80 € |
| Разделительные заборы и ограждения для родильного отделения включают 3-х трубные заборы, калитки, ворота, стойки Ø76, заглушки, антикоррозионные манжеты, замки, монтажные платы, клеммы, хомуты, болты, гайки. | 11 287,50 € |
| Ролл-шторы с электро приводом и климат-контролем H=2 м, 2 проема по 40м Включают полотнища штор, ветрогасители, ручную лебедку, систему тросов, роликов, крепежных элементов, сетку от птиц. Устанавливаются на деревянное обрамление оконного проема (деревянное обрамление в комплекте не поставляется) | 25 609,42 € |
| Поилка для крупного рогатого скота морозоустойчивая Big Spring 6001 на 227 литров(5 шт.) | 9 798,30 € |
| Поилка для крупного рогатого скота морозоустойчивая Lil Spring 3101, на 31 литр (10 шт.) | 10 710,00 € |
| Вентилятор автоматический для животноводческих помещений 14000 м. куб.\час, + термостат (3 шт.) | 3 645,00 € |
| Мат резиновый Kraiburg KKM (125 шт.) | 19 000,00 € |
| Резиновое покрытие в местах перехода (582 кв.м) | 18 624,00 € |
| Электрическая установка для чистки и массажа коров, мод. Profi Cow, 230W, 0,37 кВт, автоматисеское включение, вкл. 2 щетки горизонтальную и вертикальную. (2 шт.) | 9 963,50 € |
| ванна для охлаждения молока 2100 л. | 11 250,00 € |
| Световой конек тип Варио К200 Ширина 200 см., с подвижными вентиляционными заслонками, ветроотбойником, электрическим приводом. | 63 720,00 € |
| Итого по оборудованию для коровника с НДС | 211 114,52 € |
| Итого по оборудованию для комплекса с НДС | 3 521 270,00 € |
| стоимость монтажа | 300 000,00 € |
| Итого по оборудованию для комплекса с НДС и монтажом | 3 821 270,00 € |
| Итого по оборудованию для комплекса с учетом скидки: | 3 248 079,50 у.е. |

12. Оборудование для эвакуации навоза.

| Поз. | Наименование: | Цена,у.е. с НДС 18% |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Система эвакуации навоза из поперечного канала Fluch Flume в следующем комплекте: - насос AGI-POMPE для навозохранилищ, глубина погружения 5,4 м. с трехточечным механизмом навески ( 5 шт.) - насос центробежный погружной одноступенчатый FlushPumpe 8´´ для перекачки навозной жижи 400 Вт, 50 Гц (5 шт.) - насос AGI-POMPE для перемешивания и выкачки навозной жижи (3шт.) - задвижки для системы навозоудаления (24 шт.) - гребенки на 6-ь и на 2 стороны (2 шт.) - обратные клапана в лагуны (2 шт.) | 283.851,00 |
| 1.2 | EL-54-4500 Навозоразбрасыватель 20500 литров (2ш.) | 156.816,00 |
| Итого по оборудованию для комплекса с НДС и монтажом | 440 667,00 |
| Итого по оборудованию для комплекса с учетом скидки: | 374 566,95 у.е. |

13. Система сепарирования навоза.

| Поз. | Наименование: | Цена,у.е. с НДС 18% |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | -утепленный реактор из нержавеющей стали BIO 16/2.4. для сушки и обеззораживания навоза. - утепленное помещение для сепаратора, с бункером и транспортером загрузки - выгружной наклонный транспортер с бункером - сепаратор SM-260/75 FA - пульт управления с автоматикой | 189.390,00 |
| Итого по оборудованию для комплекса с НДС и монтажом | 189.390,00 |
| Итого по оборудованию для комплекса с учетом скидки: | 160 980,00 у.е. |

14. Смеситель-кормораздатчик Strautmann Double

| Поз. | Наименование: | Цена,у.е. с НДС 18% |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Вертикальный кормосмеситель – кормораздатчик Strautmann Verti-Mix Double 1250 (12 куб.м.) с двумя режущими и смешивающими шнеком в следующей комплектации: - Транспортер (вместо односторонней выгрузки) + дистанционное управление (2 функции) - карданный вал - привод с понижающим редуктором - управление напрямую из трактора - регулируемее дышло - механическая протеворежущая пластина - одиночная ось с гидравлическим тормозом - программируемое электронное весовое устройство, - шнеки для оптимального змельчения тюков - воронка для загрузки минеральных добавок – устройство для выдувания соломы с бортгидравликой и электромагнитным управлением + управление функциями через бортгидравлику | 115.487,00 за 2 шт. |
| 1.2 | Вертикальный кормосмеситель – кормораздатчик Strautmann Verti-Mix Double 20000 (20 куб.м.) с двумя режущими и смешивающими шнеком в следующей комплектации: - Транспортер (вместо односторонней выгрузки) + дистанционное управление (2 функции) - карданный вал - привод с понижающим редуктором - управление напрямую из трактора - регулируемее дышло - механическая протеворежущая пластина - сдвоенная ось с гидравлическим тормозом - программируемое электронное весовое устройство, - шнеки для оптимального змельчения тюков -воронка для загрузки минеральных добавок | 126.773,00 за 2 шт. |
| Итого по оборудованию для комплекса с НДС и монтажом | 242.260,00 у.е. |
| Итого по оборудованию для комплекса с учетом скидки: | 205 920,00 у.е. |

ИТОГО ОБЩАЯ СУММА ПО ПРОЕКТУ СОСТАВЛЯЕТ С УЧЕТОМ НДС И МОНТАЖОМ:

6 805 597,99 ЕВРО

Итого по оборудованию для комплекса с учетом скидки:

5.589.546,45 ЕВРО

Срок действия предложения до 31.07.2011г.

# Text boxes

Dummy

Клиент

телефон:

E-mail: sotnikov.vasily@ru.westfalia.com

Номер предложения: 0000113312

дата: 15.06.2011

Уважаемые Господа

Мы очень рады, что Вы проявили интерес к продуктам и услугам фирмы «GEA Farm Technologies»!

Наши системы, уже доказавшие свою эффективность во всем мире, являются оптимальными предпосылками для самого современного и рентабельного производства высококачественного молока на Вашем предприятии.

Продукты фирмы «GEA Farm Technologies» соответствуют всем международным нормам и стандартам производства молока.

Наше предложение, составленное в соответствии с Вашими потребностями, - это:

- Максимально эффективное и бережное доение животных всех пород.

- Максимальный комфорт и безопасность на рабочем месте.

- Автоматизация всех процессов для наибольшей производительности и сокращения затрачиваемого времени.

- Наивысшее качество продуктов и максимальная надежность всех компонентов системы.

- Возможность расширения благодаря модульному системному концепту.

- Низкие затраты на производство и тех. обслуживание.

Благодаря нашей ведущей в мире сети высококвалифицированных менеджеров мы гарантируем круглосуточную возможность получения консультации и сервисных услуг во всех вопросах, касающихся планирования и работы Вашей системы доения Dairy Farm Systems, а так же самых новейших систем менеджмента стада.

Помимо этого благодаря нашим экспертам Hygiene мы можем предложить Вам широкий перечень продуктов для гигиены животных и установок.

Это предложение действительно до 24.11.2010. Все услуги, поставки и предложения нашей фирмы осуществляются на основании Общих условий заключения торговых сделок и поставок.

Мы будем очень рады, если Вы окажите нам доверие и выберете «GEA Farm Technologies» в качестве Вашего нового партнера для успешного сотрудничества.

С уважением

Продукты, изображенные на фотографиях данного предложения, частично снабжены дополнительными функциями и могут в незначительной мере отличаться от текстового описания. Некоторые иллюстрации анимированы при помощи компьютера для наибольшей наглядности. Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию, исполнение и технические качества продуктов.

Технические данные

	Пригоден к применения на всех вакуумных насосах RPS и RPL

	380-480 V переменного напряжения, трехфазный ток 5,5 – 22 kW

	Класс защиты IP 54

С приобретением VoD EnergySaver от GEA Farm Technologies, Вы получаете преобразователь частоты, позволяющий Вам гениально и легко экономить деньги.

	Экономия затрат до 80% благодаря сниженному потреблению электричества

	Приятные рабочие условия благодаря снижению шумовой нагрузки - регулирующий клапан не нужен больше для доения

	Дисплей с индикацией потребления тока, вакуума и часов работы всегда дает актуальную информацию

	Более долгий срок службы насоса, мотора и ремня благодаря снижению скорости вращения

Преобразователь частоты VoD EnergySaver

Технические данные

- Расход воздуха двух насосов 4300 л/мин

- Привод 7,5 кВт т 4,5 кВт

- Вакуумный резервуар из горячеоцинкованной стали 100 л

Поддержание стабильного уровня вакуума является основой бережного доения и оптимальной промывки. Приобретая эти два вакуумных насоса серии RPS, Вы получаете

- Большую резервную мощность и технику, зарекомендовавшую себя во всем мире

- Долгий срок службы – постоянная смазка свежим маслом

- Низкие эксплутационные расходы – специальная конструкция выходного отверстия насоса для максимального выпуска воздуха на кВт

- Низкие затраты на тех. обслуживание – капельная масленка для подачи смазки с функцией остановки во время простоя насоса

Вакуумные насосы системы RPS 2800 и RPS 1500 в режиме параллельной работы

Технические данные

- прочный центр управления CompassPlus

- дозировочные насосы с мощностью 600 или 1200 мл/мин

- бак из нержавеющей стали (100, 200 или 300 л)

Концепция очистки, позволяющая Вам сэкономить до 50% времени:

- идеальный результат очистки благодаря четким настройкам

- решение Center разделяет воду, химию и функции электроники и обеспечивает тем самым долгий срок службы при одновременной технической надежности

- экономия воды благодаря дальнейшему использованию воды (напр. для очистки доильного зала)

- возможность экономии благодаря свободному выбору самого выгодного источника для нагрева воды

CompassPlus

обеспечивает экономичное и приятное для животного доение при помощи:

- Подвижной головки, оптимально приспосабливающейся к вымени и низкому вакууму

- Быстрого и полного выдаивания благодаря крепко сидящему доильному аппарату

- Особенно эластичному стержню для оптимального массажа сосков во время фазы стимуляции и во время доения в фазе освобождения

- Мягкой закраины, предотвращающей растягивание сосков во время доения и обеспечивающей таким образом оптимальный отвод молока и отличное выдаивание

- Гладкой поверхности силикона для оптимальной гигиены доения

- Удвоенного срока службы по сравнению с сосковой резиной

Сосковый силикон ClassicPro

Коллектор с 4 камерами

- Получает молоко индивидуально от каждой доли вымени

- Отводит молоко без завихрений быстро и бережно в центральный слив

- Благодаря этому сокращается перекрестное заражение от больного соска, что способствует сохранению здорового вымени

- Исключительно прост в эксплуатации

- Гарантия высочайшего качества молока и надоев

IQ – первый в мире четырехкамерный доильный аппарат

- Сосуд (вместимость в 0,75 л) из прочного высококачественного пластика

- Простое подключение к приборам по измерению надоев

- Автоматическое взятие проб заданного процентуального количества молока, распределенных на весь процесс доения

- Для анализа компонентов молока

- Автоматическая мойка сосуда

Устройство для отбора проб молока

Быстрое и удобное подклбчение с автоматическим началом пульсации:

	Облегчение работы при ежедневном доении благодаря автоматическому началу доения

	Экономия времени, так как пульсация и подача вакуума начинаются сразу и Вы можете незамедлительно приступить к подключению

	Высокий комфорт доения благодаря поднятию доильного аппарата, снижению нагрузки на трос снятия и легкому подведению доильного аппарата под вымя

Цилиндр автосъема с системой EasyStart

Технические данные

- Фазы всасывания настраиваются от 50 до 72 %

- Кол-во импульсов/мин 30-180

- Подключение: Переменное или постоянное напряжение 24 в

Всегда попадает в такт –

с пульсатором StimoPuls Apex M Вы с электронной точностью получаете любую заданную Вами пульсацию.

- Одиночный пульсатор с электронным управлением и ценнейшей функцией массажа вымени (300 импульсов/мин)

- Приятная для животного стимуляция повышает продуктивность, гарантирует готовность коровы к доению и тем самым долгосрочную прибыль

- Эффективный отвод молока и максимально бережное обращение с сосками достигаются при помощи точно настраиваемых фаз пульсации.

- Простая настройка, например, количества импульсов и их соотношение, при помощи прибора управления доением.

- Снабжен подводкой приточного воздуха для дополнительного снижения уровня шума и продления срока службы

Пульсатор StimoPuls Apex M

Для передатчика на шее животного

- Надежная автоматическая идентификация животного

- В сочетании с программой управления стадом DairyPlan 21 все имеющиеся данные о каждом животном поступают прямо на  соответствующее место доения

- Рама антенны из прочного пластика и стали вкл. датчик/приемник DPNET ISO.

Движущаяся антенна для опознавания животного

Технические данные

- Корпус панели управления из нержавеющей стали

- Элементы пульта управления с кнопочными выключателями из металла индустриального применения

(На иллюстрации показаны кнопочные выключатели из пластика).

Система управления AutoRotor OperatorControl 200 состоит из модулей и поэтому может быть индивидуально расширена

- Автоматическое управление скоростью обеспечивает бесперебойный процесс доения с небольшим количеством остановок платформы и повышает, таким образом, пропускную способность

- Устройство контроля окончания дойки в зоне выхода (в комбинации с системой распознавания животных) останавливает платформу, если животные не выдоены и облегчает, таким образом, процесс доения

- Доильный аппарат опускается автоматически после снятия в сочетании с системой Backflush или дезинфекционной ванной (доильная карусель AutoRotor Magnum 40)

- Остановка платформы при сбросе доильного аппарата не позволяет животным бесконтрольно покинуть платформу не выдоенными

- Оптимальное устройство для индивидуального или группового кормления животных в доильном зале в соответствии с их производительностью.

Система управления OperatorControl 200

Использование мощных электромоторов обеспечивает

- Высочайшую надежность и низкие расходы на тех. обслуживание благодаря использованию надежной конической зубчатой передачи

- Низкую величину потребляемой мощности и потребляемой энергии благодаря использованию электромоторов, соответствующих самому высокому уровню экономии энергии с величиной потребляемой мощности в 1,1 кВт

- Использование только одного привода на 32 доильных места - снижение капитальных затрат и издержек производства

- Низкие расходы на тех. обслуживание

Электропривод

Покрытие внутренней кромки доильной карусели из высококачественной стали  обеспечивает

- Оптимальную защиту внутреннего пространства доильной карусели от водных брызг

- Быструю чистку

- Экономию воды для чистки

Защита внутренней кромки доильной установки от водных брызг

Облицовка внешней кромки доильной карусели из нержавеющей стали обеспечивает

- Оптимальную защиту техники, находящейся под платформой

- Быструю мойку платформы, не взирая на водочувствительную технику под платформой

- Защиту внутреннего пространства карусели от водяных брызг

Облицовка из высококачественной стали стен под платформой

- Размещение линий подачи молока, вакуума, воды и пульсационной техники в помещении под доильным залом экономит место на доильной площадке и обеспечивает надежную защиту от влаги и грязи

- Шум работы пульсаторов и техники снятия доильного аппарата не слышен – тишина на рабочем месте

- Надежное размещение всей доильной техники означает высокий уровень функциональной защиты и долгий срок службы

- Легкий доступ к технике сокращает расходы и время, потраченные на тех. обслуживание

Subway – Конструкция для надежного размещения доильной техники

Система DairyManagementSystem 21 – информационный портал

Уникальное программное обеспечение для менеджмента стада и его доения – это

- эффективный, наглядный и полный сбор данных для экономии рабочего времени

- возможность заблаговременного определения проблем для снижения издержек

- содержательные анализы для улучшения производственная техники

- интеграция всех периферийных приборов как напр. для отбора, кормления и измерения надоя

- ориентированная на практику, постоянно совершенствуемая система – начиная с введения компьютеризованного кормления в 1978 г.

- система, отличающаяся оптимальным удобством для пользователя и современным программным обеспечением на основе Windows

Программа DairyPlan C 21 – Базовый модуль

Базовый модуль – это индивидуальное решение для Ваших ежедневных задач по менеджменту стада для выгодного производства молока:

- автоматическая обработка индивидуальных основных данных животных освобождает Вас от рутинной работы по регистрации данных

- управление предстоящими действиями с животными благодаря заданным Вами графикам и спискам наблюдения экономит рабочее время

- данные лактации дают Вам информацию о производительности и заблаговременные указания по здоровью животных

- составление графиков для наблюдения и анализа помогает Вам принимать решения по улучшению производительности стада

- составление различных индивидуальных графиков кормления Ваших коров и телят в соответствии с их производительностью для высокой рентабельности

Электронный календарь животного дает Вам быстрый обзор лактации:

- мигающий сигнал для животных с повышенной активностью

- обозначение количества осеменений точками

- изменение цвета в зависимости от статуса животного

- индивидуальное приспособление к любой величине стада

Передатчик/приемник DPNET в качестве инвентарной книги медикаментов по норме ISO 9002:

- простая, наглядная инвентаризация медикаментов

- безошибочное, своевременное определение необходимости лечения

- начало, проведение и проверка каждого лечения

DairyPlan C 21 – Модуль доение

Модуль Управление процессом доения – это индивидуальное решение для Ваших ежедневных задач по менеджменту доения. Вам предоставляются требуемые меню настроек и возможность соответственного управление процессом для

- индивидуального доения (стимуляция, автоматика выдаивания, снятие доильного аппарата) и оптимальных для животных процессов доения для улучшения производительности

- полного обмена данных между приборами для управления процессом доения Metatron и DemaTron 70 и системой менеджмента стада DairyPlan C 21 для повышения производительности

- наблюдения процесса доения при помощи компьютера в целях повышения эффективности доения

- измерения количества молока для индивидуального анализа производительности по количеству надоя, потоку молока, проводимости и специфических данных молока (содержание белка, жира и.т.д.) для повышения производительности и улучшения здоровья стада

- контроля отсутствующих коров в комбинации с определением доильной установки и измерением количества молока для улучшенной производительности труда

- наблюдения за электропрововодимостью молока для предотвращения мастита и заблаговременного установления заболеваний вымени, тем самым улучшения здоровья стада

DairyPlan C 21 – Специальный модуль

Модуль Специальное управление процессом – это индивидуальное решение для Ваших ежедневных задач по менеджменту стада для селекции, взвешивания и активности Вашего стада.

В комбинации с нашейным или наножным датчиком Rescounter Вы получаете

- автоматическую передачу данных устройства по измерению подвижности в целях наблюдения за охотой. Это означает сокращение затрат времени на наблюдение животных и снижение издержек осеменения.

- автоматическое наблюдение за состоянием охоты для определения оптимального момента осеменения

- графическое изображение и анализ данных наблюдения за состоянием охоты для сокращения межотельного периода, повышения плодовитости и среднегодового показателя молочной производительности

В комбинации с весами Taxatron Вы получаете

- автоматическое, точное определение веса и анализ указаний для проверки здоровья

- улучшение кормления, определение оптимального момента осеменения

В комбинации с селекцией животных AutoSelect Вы получаете

экономию времени благодаря надежному, автоматическому индивидуальному или групповому отбору с до 9 путями селекции для лечения, наблюдения и.т.д.

DairyPlan C 21 – Модуль менеджмента стада HMD

Модуль менеджмента стада HM-D предлагает Вам решение удобного обмена данными с программой СЕЛЭКС.

Это сокращает рабочее время при формировании отчетности и упрощает эту процедуру. Это особенно важно для племенных хозяйств.

Нашейный датчик Rescounter II - ISO

r

Контроль каждые два часа производится при помощи системы менеджмента стада DairyPlan21

- Надежная автоматическая идентификация животного при помощи встроенного датчика активности для низких затрат на осеменение и экономии времени, затраченного на контроль течки

- Надежное распознавания течки с высокой точностью для оптимального межотельного периода, высокой плодовитости и высоким среднегодовым показателем производительности молока

- Практичное и надежное крепление на шее защищает от индуктивных помех и воздействия грязи

- Четкая оптическая идентификация коровы при помощи номера на ошейнике

- Высококачественный нейлоновый ошейник с легко открывающимся специальным замком

Technische Daten

- Feuerverzinkte, geschraubte Gerüst-Konstruktion

- Hochwertige Grubenfertigkante verhindert Übertreten der Tiere und bietet somit ausgezeichneten Schutz

Доильная установка ComfortTop

Доильная установка «бок о бок» прелагает Вам больше возможностей для комфортабельных надоев благодаря:

- стабильному, прочно зафиксированному каркасу компактной конструкции для большей безопасности и долгого срока службы

- пневматическим входным воротам и широкому коридору для быстрого и удобного для животных прохода на доильную площадку

- Индексации для оптимального позиционирования во время доения, достигаемого при помощи плавной регулировкой фронтальной решетки

- компактному позиционированию животных для коротких переходов доярки и оптимального использования площади

- откидной пневматической фронтальной решетке для оптимального использования площади и быстрой смены животных

- широкому грязезащитному щиту с встроенным навозным желобом из нержавеющей стали для защиты доярки и чистоты на доильном месте

Окантовка, оцинкованная

	Не позволяет животным переступить край платформы и таким образом предупреждает несчастные случаи с персоналом и защищает технику доильной площадки

	Прочный материал горячей оцинковки с силиконовым уплотнением и прочным полимерным покрытием гарантирует долгий срок службы

Прибор управления доением Metatron Premium 21

Приобретая маленький ПК в доильном зале, Вы получаете:

- Эффективный контроль за животными, благодаря быстрому и простому доступу к важным данным

- Графический дисплей предоставляет оптимальный обзор информации и позволяет просто и быстро осуществлять управление процессами доения

- Практичное предоставление всеобъемлющей информации на различных фазах:

Фаза идентификации (подтверждение / предупреждение об ошибке идентификации)                        Фаза подготовки (детальная информация о статусе, номере коровы; предупреждения о запрете доения, менеджмент здоровья)                           Фаза доения (детальная информация о номере коровы, текущее значении надоя, предупреждение о низкой/высокой электропроводности)                                                     Фаза окончания доения (красная сигнальная лампочка об окончании доения; предупреждения с детальными данными)

- 100 % надежный, прямой обмен данными с системой менеджмента стада DairyPlan

- Признанное ICAR измерение надоя в сочетании с мерным бачком Metatron MB для простого контроля за молоком путем индикации номера коровы, статуса, племенного номера, надоя, номера пробоотборника

- Концепт кронштейнов с гибким, защищенным подводом кабеля для эргономичного доильного места и безопасных условий труда

- Водонепроницаемый терминал гарантирует надежность

- Большая зеленая кнопка START / STOP для простоты управления

- Экономящий место, поворотный терминал с инновационным дизайном для индивидуального комфорта на доильном месте

Пульсатор StimoPuls Apex M

Всегда попадает в такт –

с пульсатором StimoPuls Apex M Вы с электронной точностью получаете любую заданную Вами пульсацию.

- Одиночный пульсатор с электронным управлением и ценнейшей функцией массажа вымени (300 импульсов/мин)

- Приятная для животного стимуляция повышает продуктивность, гарантирует готовность коровы к доению и тем самым долгосрочную прибыль

- Эффективный отвод молока и максимально бережное обращение с сосками достигаются при помощи точно настраиваемых фаз пульсации.

- Простая настройка, например, количества импульсов и их соотношение, при помощи прибора управления доением.

- Снабжен подводкой приточного воздуха для дополнительного снижения уровня шума и продления срока службы

Технические данные

- Фазы всасывания настраиваются от 50 до 72 %

- Кол-во импульсов/мин 30-180

- Подключение: Переменное или постоянное напряжение 24 в

Устройство для отбора проб молока

- Сосуд (вместимость в 0,75 л) из прочного высококачественного пластика

- Простое подключение к приборам по измерению надоев

- Автоматическое взятие проб заданного процентуального количества молока, распределенных на весь процесс доения

- Для анализа компонентов молока

- Автоматическая мойка сосуда

Держатель шланга

для поддержания шланга в доильной установке «бок-о-бок»

- делает возможной регулировку высоты в каждом отдельном случае использования

- поддерживает оптимальную позицию доильного аппарата при помощи своей вилкообразной формы

- гарантирует сокращение времени доения при оптимальном выдаивании

Откидное приемное устройство доильного аппарата

предлагает Вам

- Надежное, компактное размещение доильного аппарата при помощи выверенной практикой конструкции

- Быстрое и удобное начало процесса доения

- Откидную конструкцию для экономии места во время процесса доения и после снятия доильного аппарата

- Оптимальную промывку всех доильных стаканов при помощи специальных, гибких головок для их насадки, двигающихся в соответствии с этапами мойки

Сосковый силикон ClassicPro

обеспечивает экономичное и приятное для животного доение при помощи:

- Подвижной головки, оптимально приспосабливающейся к вымени и низкому вакууму

- Быстрого и полного выдаивания благодаря крепко сидящему доильному аппарату

- Особенно эластичному стержню для оптимального массажа сосков во время фазы стимуляции и во время доения в фазе освобождения

- Мягкой закраины, предотвращающей растягивание сосков во время доения и обеспечивающей таким образом оптимальный отвод молока и отличное выдаивание

- Гладкой поверхности силикона для оптимальной гигиены доения

- Удвоенного срока службы по сравнению с сосковой резиной

IQ – первый в мире четырехкамерный доильный аппарат

Коллектор с 4 камерами

- Получает молоко индивидуально от каждой доли вымени

- Отводит молоко без завихрений быстро и бережно в центральный слив

- Благодаря этому сокращается перекрестное заражение от больного соска, что способствует сохранению здорового вымени

- Исключительно прост в эксплуатации

- Гарантия высочайшего качества молока и надоев

Установка для промывки SineTherm A

Повышенный уровень вакуума в установке для промывки SineTherm A обеспечивает улучшенную турбулентность воды и тем самым прекрасную очистку Вашей доильной установки.

- компактный, прочный, надежный автомат для промывки

- индивидуальная настройка продолжительности и других параметров промывки экономит воду, моющее средство, электроэнергию и улучшает эффективность промывки.

- наглядный дисплей для показа сообщений о ходе работы (например, доение, промывка), а так же сообщения об ошибке или сигналы от управляющей программы

- контроль уровня заполнения внешнего резервуара для воды обеспечивает высокое качество очистки установки

- расширение возможностей установки в будущем за счет возможного обновления программного обеспечения

- повышенный срок службы и улучшенная защита высококачественной электроники благодаря современному корпусу с оптимальной защитой от брызг

Технические данные

- Корпус из высококачественной стали

- Возможно автоматическое устройство дозировки P 600/1200

- Возможно приобретение промывочной ванны из

пластика или нерж.стали высококачественной стали

Молокопровод с подключением

- Молокопровод с наружным диаметром 70 мм и внутренним диаметром 67 мм

- В комбинации с низким вакуумом для щадящей транспортировки молока

- Допустим для контакта с пищевыми продуктами, благодаря изготовлению из нержавеющей стали, и сохраняет, таким образом качество молока

- Соединение трубопроводов и колен труб при помощи муфты нерж.стали для долгого срока службы

- Подключение к системе подачи молока при помощи муфт из нерж.стали, при желании с дисковым клапаном нерж.стали.

Молокоприемный узел MFN 70/22

для бережной транспортировки молока в танк-охладитель. Молокоприемный узел MFN 70/22 предлагает Вам

- мощный насос для быстрой и непрерывной транспортировки молока

- прочную молочную колбу из нержавеющей стали

- дополнительную санитарную камеру для защиты вакуумной и насосной системы

- автоматическую очистку всех деталей подачи молока для максимальной гигиены

Технические данные

- Молочная колба на 70 л

- Санитарная камера на 22 л

- Молочный насос из нержавеющей стали 1,1 кВт

Вакуумный насос системы RPS 2100

- Поддержание стабильного уровня вакуума является основой бережного доения и оптимальной мойки. Приобретая вакуумный насос системы RPS 2100, Вы получаете

- Большую резервную мощность и технику, зарекомендовавшую себя во всем мире

- Долгий срок службы – постоянная смазка свежим маслом

- Низкие эксплутационные расходы – специальная конструкция выходного отверстия насоса для максимального выпуска воздуха на кВт

- Низкие затраты на тех. обслуживание – капельная масленка для подачи смазки с функцией остановки во время простоя насоса

Технические данные

- Расход воздуха 2100 л/мин

- Привод 5,5 кВт

- Вакуумный резервуар из горячеоцинкованной стали в 100 л

Танк-охладитель молока TCool с отдельным агрегатом

Высокоэффективное охлаждение и хранение молока, благодаря:

- Полностью сварному двойному корпусу с экологически чистой пеноизоляцией и герметичному кожуху из нерж.стали

- Уникальные испарители S.T.I. и S.T.I.L. обеспечивают высокую эффективность охлаждения при уменьшении потребления электроэнергии

- Запатентованный предохранительный сливной вентиль предотвращает случайное попадание воды в молоко

- Сертифицированная обработка по высочайшим стандартам качества норм EN, ISO и NF

- Уникальная, автоматическая система промывки с динамическим подводом воды A.E.D. осуществляет полное орошение внутренних стенок танка и надежное устранение остатков молока и твердых отложений.

- Вращающиеся независимо от мешалки распиливающие головки для оптимальной промывки лопастей мешалки

- Автоматическая, надежная дозировка моющих средств. Управление Expert контролирует смену средства промывки щелочь/кислота.

- Высокопроизводительный насос для промывки в сочетании с вращающимся распылителем создает высокоинтенсивный механический моющий эффект

- Большая ступенька на передней стороне танка для безопасного и простого доступа к люку

- Крышка люка практично открывается в двух плоскостях – вверх и в сторону

- Высокоточное измерение количества молока посредством индивидуальной калибровки

- Легко обслуживаемая, электронная система управления Expert показывает всю информацию на 32-значном ЖК-дисплее. Она выполняет функцию умного контроля всех функций охлаждения и промывки и следит за качеством молока и функциями танка. Гарантируется сохранение всех важных показателей за прошедшие 2 месяца.

- Возможность подключения к системе DairyManagementSystem

- Разделение танка и холодильного агрегата означает свободный выбор места для монтажа холодильного агрегата, так как он не входит в комплект поставки танка и заказывается отдельно.

Холодильный агрегат SCROLL

Компактные агрегаты для эффективного охлаждения имеют следующие преимущества

- Новая технология компрессоров уменьшает потребление электроэнергии до 30%

- Быстрое охлаждение молока, обеспечивая, таким образом, высокую рентабельность установки

- Большой конденсатор экономит электроэнергию

- Высокая надежность, благодаря испытанной технологии и протестированным на заводе компонентам

- Низкий уровень шума

Танк-охладитель молока TCool с отдельным агрегатом

Высокоэффективное охлаждение и хранение молока, благодаря:

- Полностью сварному двойному корпусу с экологически чистой пеноизоляцией и герметичному кожуху из нерж.стали

- Уникальные испарители S.T.I. и S.T.I.L. обеспечивают высокую эффективность охлаждения при уменьшении потребления электроэнергии

- Запатентованный предохранительный сливной вентиль предотвращает случайное попадание воды в молоко

- Сертифицированная обработка по высочайшим стандартам качества норм EN, ISO и NF

- Уникальная, автоматическая система промывки с динамическим подводом воды A.E.D. осуществляет полное орошение внутренних стенок танка и надежное устранение остатков молока и твердых отложений.

- Вращающиеся независимо от мешалки распиливающие головки для оптимальной промывки лопастей мешалки

- Автоматическая, надежная дозировка моющих средств. Управление Expert контролирует смену средства промывки щелочь/кислота.

- Высокопроизводительный насос для промывки в сочетании с вращающимся распылителем создает высокоинтенсивный механический моющий эффект

- Большая ступенька на передней стороне танка для безопасного и простого доступа к люку

- Крышка люка практично открывается в двух плоскостях – вверх и в сторону

- Высокоточное измерение количества молока посредством индивидуальной калибровки

- Легко обслуживаемая, электронная система управления Expert показывает всю информацию на 32-значном ЖК-дисплее. Она выполняет функцию умного контроля всех функций охлаждения и промывки и следит за качеством молока и функциями танка. Гарантируется сохранение всех важных показателей за прошедшие 2 месяца.

- Возможность подключения к системе DairyManagementSystem

- Разделение танка и холодильного агрегата означает свободный выбор места для монтажа холодильного агрегата, так как он не входит в комплект поставки танка и заказывается отдельно.

Холодильный агрегат SCROLL

Компактные агрегаты для эффективного охлаждения имеют следующие преимущества

- Новая технология компрессоров уменьшает потребление электроэнергии до 30%

- Быстрое охлаждение молока, обеспечивая, таким образом, высокую рентабельность установки

- Большой конденсатор экономит электроэнергию

- Высокая надежность, благодаря испытанной технологии и протестированным на заводе компонентам

- Низкий уровень шума

Танк-охладитель молока TCool с отдельным агрегатом

Высокоэффективное охлаждение и хранение молока, благодаря:

- Полностью сварному двойному корпусу с экологически чистой пеноизоляцией и герметичному кожуху из нерж.стали

- Уникальные испарители S.T.I. и S.T.I.L. обеспечивают высокую эффективность охлаждения при уменьшении потребления электроэнергии

- Запатентованный предохранительный сливной вентиль предотвращает случайное попадание воды в молоко

- Сертифицированная обработка по высочайшим стандартам качества норм EN, ISO и NF

- Уникальная, автоматическая система промывки с динамическим подводом воды A.E.D. осуществляет полное орошение внутренних стенок танка и надежное устранение остатков молока и твердых отложений.

- Вращающиеся независимо от мешалки распиливающие головки для оптимальной промывки лопастей мешалки

- Автоматическая, надежная дозировка моющих средств. Управление Expert контролирует смену средства промывки щелочь/кислота.

- Высокопроизводительный насос для промывки в сочетании с вращающимся распылителем создает высокоинтенсивный механический моющий эффект

- Большая ступенька на передней стороне танка для безопасного и простого доступа к люку

- Крышка люка практично открывается в двух плоскостях – вверх и в сторону

- Высокоточное измерение количества молока посредством индивидуальной калибровки

- Легко обслуживаемая, электронная система управления Expert показывает всю информацию на 32-значном ЖК-дисплее. Она выполняет функцию умного контроля всех функций охлаждения и промывки и следит за качеством молока и функциями танка. Гарантируется сохранение всех важных показателей за прошедшие 2 месяца.

- Возможность подключения к системе DairyManagementSystem

- Разделение танка и холодильного агрегата означает свободный выбор места для монтажа холодильного агрегата, так как он не входит в комплект поставки танка и заказывается отдельно.

Холодильный агрегат SCROLL

Компактные агрегаты для эффективного охлаждения имеют следующие преимущества

- Новая технология компрессоров уменьшает потребление электроэнергии до 30%

- Быстрое охлаждение молока, обеспечивая, таким образом, высокую рентабельность установки

- Большой конденсатор экономит электроэнергию

- Высокая надежность, благодаря испытанной технологии и протестированным на заводе компонентам

- Низкий уровень шума

Подгонщик CowMander 600/640

Оптимальный для животных подгонщик CowMander 600/640 обеспечивает удобный подгон:

	Экономия рабочего времени - коровы при помощи автоматики, без обслуживающего персонала подводятся к доильной установке из преддоильного зала

	Повышение производительности групповых доильных установок и каруселей

	Изолирование групп, животные из разных групп не смешиваются

	Стабильный, индивидуально настраиваемый подгонный занавес для спокойного, непрерывного подгона

	Акустическая и электрическая поддержка процесса подгона

	Автоматическое управление при настройке длины шага

	Опционально CowMander может быть дооснащен скребком для навоза, обеспечивающим тщательную автоматическую чистку преддоильного зала для экономии дорогостоящего рабочего времени

Технические данные

	Оцинкованная горячим способом конструкция подгонного занавеса

	до макс. 11 м

	минимальная высота монтажа 2,6 м

	до 10% подъема для преддоильных залов

Чистка и дезинфекция одновременно!

	Созданная на основе опыта многолетней практики конструкция с наклонным входом и толстым шершавым ковриком для быстрого продвижения животных

	Пневматический запор гарантирует высокий комфорт обслуживания и функциональную надежность

	Очень длинная ванна для надежного обмывания копыт для максимальной чистоты и дезинфекции

	Резервуар ванны изготовлен из прочного, износостойкого полиэтилена, что обеспечивает долгий срок службы ванны

	Регулируемое при помощи терминала управления автоматическое наполнение ванны водой и средствами по уходу, а также слив, систематическая смена и чистка установки означают экономию рабочего времени

	Разделение ванн обмывания и дезинфекции благоприятствует жизнеспособности животных, а также сокращению затрат на лечение и максимальному комфорту для животных

	По желанию возможно приобретение только дезинфекционной ванны

Ванны для копыт PediCuRx с автоматическим управлением

- Отбор животных с привязкой данных к системе DairyManagementSystem 21 – это

- экономия рабочего времени благодаря безопасному, надежному и полностью автоматизированному индивидуальному и групповому отбору животных

- легкое управление и сортировка при помощи программы DairyPlan C21 – независимо от длительности доения – облегчает процесса доения

- экономия рабочего времени благодаря возможности выбора между макс. 5 сортировочными путями для различных процедур

- возможность заранее задать условия сортировки при помощи программы DairyPlan C21, напр. повышенная активность

- надежная сортировка – снижение организационной деятельности при управлении стадом

- возможность приспособления к различным архитектурным условиям благодаря макс. 2 последовательно установленным сортировочным стрелкам

Весы TaxaTron

Быстрое и точное взвешивание животного с помощью TaxaTron дает Вам

- систематическое определение и контроль веса

- постоянное наблюдение за здоровьем животного

- кормление в зависимости от производительности

- надежные данные благодаря автоматическому тарированию

- гибкий монтаж в зоне входа-выхода

- в комбинации с системой DariyManagementSystem 21 надежную автоматическую обработку данных

- определение веса до 4 коров в минуту или 240 животных в час

AutoSelect 5000