СПОРТИВНО – РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

В КВАРТАЛЕ №48 г. МЕЖДУРЕЧЕНСК

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Эскизный проект на строительство спортивно-развлекательного комплекса в квартале № 48 Западного района города Междуреченска выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного директором ООО «Руно» и согласованным с главным архитектором города Междуреченска и акта выбора земельного участка под проектирование и строительство от 07.09.2006 года.

Цель данного эскизного проекта – разработка концепции и объемно-планировочного решения комплекса спортивно-развлекательного назначения на отведенной площадке, определение объёмов строительства, нагрузок на энергообеспечение и ориентировочной сметной стоимости строительства.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка | 15727,2 м2 |
| 2 | Площадь участка в границах подсчета объемов работ | 1,8 га |
| 3 | Площадь застройки | 9422,7 м2 |
| 4 | Строительный объем здания | 92784,5 м3 |
| 5 | Общая площадь | 23196,5 м2 |
| 6 | Стоимость строительства | 807,612 млн. руб |
| 7 | Расход тепла (всего) в т.числе на отопление на вентиляцию | 2,392 Гк/час 0,702 Гк/час 1,6 |
| 8 | Расход воды (холодной и горячей) | 896041,4 м3/сут. |
| 9 | Потребная мощность электроэнергии | 242 кВт |

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

###### Междуреченск находится в центральном районе Томусинского каменноугольного месторождения на слиянии рек Томь и Уса. Город расположен в 60 км восточнее города Новокузнецка и в 312 км юго-восточнее города Кемерово. Дата образования: 23.06.1955 г., пос. Ольжерас преобразован в город Междуреченск.

Площадь Междуреченского района - 698754 га, площадь городской черты - 33536 га
Население на 1 января 2005 года - 103040 человек.

Основная промышленность: угледобывающая. За один день в Междуреченске добывается 80 тыс. тонн угля. В настоящее время в городе работают 8 шахт и 4 угольных разреза. Крупнейшие угольные предприятия:

- "Распадская угольная компания" (ЗАО "Шахта Распадская", ЗАО "МУК-96", разрез "Распадский", ОШПУ, ООО "Распадская-Джой", обогатительная фабрика "Распадская");

- ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс" (ОАО "Шахта имени В.И. Ленина", ОАО "Разрез Красногорский", ОАО "Разрез Ольжерасский", ОАО "Разрез Томусинский");

- ОАО "Междуречье" ("Разрез Междуреченский");

- ОАО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" (ОАО "Шахта Томская", ОАО "Томусинская 5-6").

Междуреченск - центр горнолыжного спорта и туризма. Есть горнолыжный комплекс, в который входят: трасса слалома-гиганта, трасса специального слалома, пункт проката. Обе трассы оборудованы канатно-бугельными подъемниками. В 2002 году сдан в эксплуатацию ледовый дворец "Кристалл", сданы в эксплуатацию гондольная и парно-кресельная дороги. Рядом с горнолыжным комплексом - гостиница на 50 мест.

Среди других городов Кемеровской области Междуреченск всегда занимал лидирующие позиции по уровню урбанизации и размеру средней заработной платы. Из этого следует, что в Междуреченске население платежеспособно, экономика города в ближайшие годы будет развиваться в положительном направлении.

Участок для строительства спортивно-развлекательного комплекса расположен в квартале №48 (ограниченном проспектом Шахтеров, улицами Брянская, Октябрьская и Вокзальная) Западного района г. Междуреченска, между школой № 26 (ул. Пушкина, 30) и жилым домом №11 по ул. Октябрьская. Участок на севере и юге граничит с территориями детских садов  (детский сад, расположенный  южнее рассматриваемой площадки находится в процессе строительства), на востоке - с территорией клуба. Размеры площадки – 105 х 165 метров.  От проспекта Шахтеров площадка находится на расстоянии около 260 метров, от улицы Вокзальной – порядка 150 метров. Участок расположен на пересечении двух пешеходных путей (бульваров). Каждый из них выполнен в две полосы движения по 3 м с 3-х метровой озелененной полосой между ними. Своей длинной стороной участок строительства примыкает к бульвару, который является продолжением улицы Пушкина (далее условно называется «улицей Пушкина»), по короткой стороне – к бульвару, проложенному от проспекта Шахтеров до пересечения с первым у площадки клуба.

Границы земельного участка, его размеры определены землеотводными документами.

Площадь земельного участка по отводу -15727.2 м2

Рельеф участка спокойный. Абсолютные отметки колеблются от 239.30 до 240.70. Имеется растительность – ива, кустарник, тополь. Участок свободен от застройки и инженерных коммуникаций.

## 2.1. Климатическая характеристика района строительства.

Климат района резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом. Первый мороз наступает 4 сентября, последний - 27 мая. Длительность безморозного периода 99 дней. Число дней со снежным покровом - 204. Появление снежного покрова - II сентября. Количество осадков в год достигает 1135 мм. Температура наиболее холодных   суток наиболее холодной пятидневки – -43°. Средняя температура наиболее холодного периода – -25°. Продолжительность периода со среднесуточной температурой 0°С - 180 суток. По климатическому районированию для строительства территория находится в зоне IB. Нормативная глубина промерзания грунтов   220 см.

3. ГЕНПЛАН.

Спортивно-развлекательный комплекс представляет собой здание, состоящее из трех основных блоков: спортивного, общественного блока и блока катка с сухим льдом. Основную площадь застройки занимает спортивный блок, он размещен по длинной стороне отведенной площадки в центре площадки. Общественный блок обращен входами на пешеходную улицу Пушкина», вход в кинозалы, размещенные во вставке между этими двумя группами, - также  с «улицы Пушкина». Вход в блок катка и кафе при этом блоке – с прилегающего бульвара с выходом на проспект Шахтеров.

Главный подъезд к комплексу запланирован по существующему проезду  со стороны улицы Вокзальная, к блоку гостиницы и ресторана. Дополнительный въезд – со стороны улицы Октябрьская, к спортивному блоку и стоянкам автомобилей. Вход посетителей на территорию спорткомплекса предусматривается с существующих пешеходных бульваров: с  улицы Пушкина - в офисные помещения (бизнес-блок) кафе, гостиницу и ресторан, с бульвара, выходящего на проспект Шахтеров – в кафе и площадку с сухим льдом. В спортивный блок вход проектируется с расширяемого тротуара между площадкой детского сада и комплексом.

Стоянка автомобилей на  мест имеется у входа в кинозалы. Кроме того,   мест открытых стоянок планируется со стороны въезда от улицы Октябрьской и  мест- у входа в спортивные залы.

Въезд на временную закрытую стоянку автомобилей проектируются с торца здания, у границы площадки и дополнительный въезд – во вставке между спортблоком и блоком катка.

Вокруг всего здания планируется круговой объезд для пожарных автомобилей, согласно норм.

Расстояние между спортивным комплексом и площадкой детского сада составляет 35 метров. В этой полосе планируется плотная экранная посадка деревьев шириной  м -  санитарно-защитное озеленение. Посадка деревьев хвойных и лиственных пород также планируется на всех свободных участках.

Покрытие проездов предусматривается из высококачественной дорожной плитки, с учетом возможности проезда и движения пешеходов. Перед входами устанавливаются декоративные цветочницы и скамьи.

Отметка 0,00 ориентировочно назначена на 242.50 с учетом посадки прилегающих зданий и отметок подъездов и отвода поверхностных вод с территории. Отвод ливневых и талых вод предусмотрен открытый - по спланированной поверхности и лоткам проездов на пониженную часть в сети ливневой канализации.

На пешеходных путях в местах пересечения с проездами предусмотрено устройство пандусов шириной 1 метр для возможности проезда механических инвалидных колясок.

4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

4.1.Объемно-планировочное решение.

Объемно-планировочная структура проектируемого спортивно-развлекательного комплекса принята на основе индивидуальных функционально-планировочных и конструктивных решений.

Здание 6 этажное, в плане имеет габаритные размеры 145.7м х 89.8м.

Набор помещений представлен на планах с названиями и площадями. Во всех помещениях с нормируемыми показателями, обеспечивается нормативная инсоляция за счет рациональной планировки этажей, учитывающей ориентацию комплекса по странам света, а также, за счет устройства оконных проемов необходимой площади – обеспечивается необходимая освещенность жилых помещений гостиницы.

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 1.3. Степень огнестойкости здания – П. Класс конструктивной пожарной опасности здания не ниже СО. Класс ответственности здания – П, нормальный.

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа комплекса, что соответствует абсолютной отметке 242.00 – 242.50. Высота первого этажа от пола до потолка 4.2м, подвала 2.5м, высота гостиничных этажей от пола до потолка 3.6м, высота технического этажа над спортивным блоком соответствует высоте металлических ферм перекрытия спортивного зала.

Здание спортивно-оздоровительного комплекса состоит из трех блоков: спортивного, общественного и блока катка (площадки с сухим льдом)

Спортивный блок находится в осях 1-17/А-П. В него входят шесть спортивных залов, игровые комнаты и бассейн.

Спортивный блок имеет 2 этажа по 4.2м. Спортивный зал в осях 12-17/А-П со вторым светом имеет высоту 8.4м до низа перекрытия. Все спортивные залы оборудованы раздевалками и снарядными. На втором этаже находятся душевые, медпункт, комната отдыха персонала.

Под спортивным блоком в цокольном этаже находится стоянка автомобилей с выходом в холл к лифтам, ведущим в жилую часть гостиницы и на торговые и офисные этажи. Так же в цокольном этаже  располагаются сауны. Каждая оснащена бассейном 4мХ4м. В цокольном этаже размещаются технические помещения: насосные, венткамеры, индивидуальный тепловой пункт, водомерный узел.

На первом этаже расположен кинотеатр на два зала, вместимостью 50мест.

Общественный блок.

Первый этаж общественного блока в осях 1/1-13/1 – а/1-Л/1 вмещает в себя  входные группы для гостиницы и торгово-офисных помещений и технологические (производственные) помещения ресторана, бара и кафе. Второй этаж – зал ресторана, с баром и танцевальной площадкой, комнатой отдыха с бильярдными столами.

Третий этаж целиком принадлежит торгово-выставочным помещениям. Четвертый – офисные помещения.

На пятом и шестом этажах находятся гостиничные номера и сопутствующие помещения.

Блок катка

В осях 1-3/Г-П располагается площадка с сухим льдом. При ней размещаются пункты проката, а также раздевальные и другие обслуживающие помещения катка, а  также кафе с организацией входа с улицы.

4.2. Основные конструктивные решения.

Согласно технического отчета об инженерно-геологических изысканиях для строительства  квартала №48 г. Междуреченска 1980 (исполнитель – «КузбассТИСИС» г.Новокузнецк):

Абсолютная отметка галечника – 236,6 – 240,0 метров;

Глубина залегания – 1,4 метра;

Мощность – до 6 метров;
Галечник насыщен водой, вода агрессивная: рекомендуется защита бетонных и металлических конструкций.

По эскизному проекту предлагаются  следующие решения:

Фундаменты – свайное поле и плита. Каркас здания металлический. Устойчивость здания обеспечивается связями, расположенными в продольном и поперечном направлении и жесткими дисками монолитных железобетонных перекрытий.

Стены наружные по монолитному каркасу цокольного этажа трехслойные из армированного бетона  М В15 - 300мм, утеплитель - экструдированный пенополистерол Styrofoam JB «DOW Chemical»- 100мм, вентилируемая система «Краспан».

Стены комплекса с отм. 0,000   кирпичные из полнотелого керамического кирпича ГОСТ530-95 на цементно-песчаном растворе М-100 - 250мм, утеплитель «Rocwool» марки «Фасад- БАТТС» - 140мм, система вентилируемых фасадов «Краспан» с воздушной прослойкой 40мм – 50мм.

В процессе кирпичной кладки для крепления дверных блоков в откосы проемов  кирпичных стен и перегородок заложить антисептированные деревянные пробки размером 250х120х65 не менее 6 штук на проем.

Внутренние перегородки приняты кирпичные, толщиной 120мм и 250мм из полнотелого кирпича марки К-50/1/15 ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном  раствореМ25, и из сибита толщиной 100мм.

Кирпичные перегородки выполняются с армированием  2 4ВР через 6 рядов кладки по высоте. В местах примыкания кирпичных перегородок и стен предусматриваются выпуски 3 4ВР- 1 L=500мм через 6 рядов кладки по высоте.

Участки внутренних стен выполняются с армированием 4ВР1 с ячейкой 60х60 через 3 ряда кладки. Под опорную часть несущих перемычек уложены 2 ряда сеток 4ВР1 с ячейкой 50х50. Горизонтальная гидроизоляция наружных стен ниже отметки уровня земли выполняется из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 30мм. Гидроизоляция оклеечная в 1 слой на битумной мастике.

Перегородки между жилыми номерами гостиницы и перегородки между общим коридором и номерами выполняются из полнотелого  кирпича = 120мм и сибита = 100мм – всего 220мм.

Перекрытия – монолитные.

Окна пластиковые ГОСТ 30674-99 выполняются по технологии изготовителя и монтажа специализированной фирмой. Заполнение окон – трхкамерный стеклопакет. Подоконные доски  - пластик, технология изготовителя и монтажа специализированной фирмой.

Двери внутренние деревянные глухие  и остекленные ГОСТ 6629-88 , ТУ 5361-077-00249567-98, в офисах те же. На отм. 0,000 наружные пластиковые 30674-99 по технологии изготовителя и монтажа специализированной фирмой, в подвальном этаже на отм.-2.700 двери технических помещений противопожарные 2-го типа с пределом огнестойкости ЕI 30, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89 ТУ-5262-001-56017413-2003.

Лестничные марши – сборные ж/б и по металлическим косоурам. Предусмотрена защита металлических косоуров  лестничных клеток, обеспечен предел огнестойкости до R60, п.5.18 табл. 4 СНиП 21-01-97. между маршами лестничных клеток и между поручнями ограждения лестничных маршей  выдержан зазор шириной в свету 100мм (не менее 75 мм) , п.8.9. СНиП 21-01-97.

Кровля плоская и частично скатная, с техническим не отапливаемым вентилируемым этажом, с внутренним водостоком.

Спортивно-развлекательный комплекс оборудован лифтами  ОАО «Регион лифт» грузоподъемность 1000 кг и 630 кг,  скоростьV=1,0 м/с.

Комплекс оборудован центральным отоплением, водопроводом, электроснабжением, канализацией, горячим водоснабжением, теле- и радиоантеннами, телефонами.

Внутренняя отделка – выполняется по специализированному проекту интерьеров на стадии рабочего проектирования.

Полы – линолеумные, керамические, бетонные в тех. помещениях.

| Заказчик | ООО «РУНО» г. Междуреченск |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование организации) |
| Сводный сметный расчет в сумме |  |  |  | 807611,91 | ТЫС.РУБ. |
| В том числе возвратных сумм |  |  |  | 1545,4 | ТЫС.РУБ. |
|  | 5. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
|  | СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА В 48 КВАРТАЛЕ г.МЕЖДУРЕЧЕНСКА |
|  | (наименование стройки) |
| СОСТАВЛЕН В ЦЕНАХ 2006Г | ТЫС.РУБ. |
| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | Общая сметная стоимость |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентарря | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства |
| 1 | 1-1-1 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 130,5 | -- | -- | -- | 130,5 |
| 2 | ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА | ЗАТРАТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,СОГЛАСОВАНИЙ | -- | -- | -- | 95 | 95 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 | 130,5 | -- | -- | 95 | 225,5 |
| ГЛАВА 2. Основные объекты строительства |
| 3 | 2-1 | СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР | 535520,5 | 27835,40 | 37114,10 | -- | 600470 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 535520,5 | 27835,4 | 37114,1 | -- | 600470 |
| ГЛАВА 4. Объекты энергетического хозяйства |
| 4 | 4-1-1 | КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4КВ | 920,5 | -- | -- | -- | 920,5 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4 | 920,5 | -- | -- | -- | 920,5 |
| ГЛАВА 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |
| 5 | 5-1-1 | АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ,ПРОЕЗДЫ,ПЛОЩАДКИ | 2850,5 | -- | -- | -- | 2850,5 |
| 6 | 5-3-1 | СВЯЗЬ,РАДИОФИКАЦИЯ | -- | 375,10 | -- | -- | 375,1 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5 | 2850,5 | 375,1 | -- | -- | 3225,6 |
| ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения |
| 7 | 6-1-1 | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА | 450,1 | -- | -- | -- | 450,1 |
| 8 | 6-2-1 | НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ | 535,5 | -- | -- | -- | 535,5 |
| 9 | 6-3-1 | НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | 695,7 | -- | -- | -- | 695,7 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6 | 1681,3 | -- | -- | -- | 1681,3 |
| ГЛАВА 7. Благоустройство и озеленение территории |
| 10 | 7-1-1 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА | 130,8 | -- | -- | -- | 130,8 |
| 11 | 7-2-1 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 720,4 | -- | -- | -- | 720,4 |
| 12 | 7-3-1 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 695,3 | -- | -- | -- | 695,3 |
| 13 | 7-4-1 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ | 151,2 | -- | -- | -- | 151,2 |
| 14 | 7-5-1 | ТРОТУАРЫ | 1360,5 | -- | -- | -- | 1360,5 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7 | 3058,2 | -- | -- | -- | 3058,2 |
|  |  | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | 3058,2 | -- | -- | -- | 3058,2 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 544161,5 | 28210,5 | 37114,1 | 95 | 609581,1 |
| ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения |
| 15 | ГСН 8105-01-2001 | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 1,8 % | 9794,91 | 507,79 | -- | -- | 10302,7 |
| 16 | ГСН 8105-01-2001 | ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ - 15 % | 1469,24 | 76,17 | -- | -- | 1545,4 |
|  |  | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | 9794,91 | 507,79 | -- | -- | 10302,7 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 553956,41 | 28718,29 | 37114,1 | 95 | 619883,8 |
| ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты |
| 17 | ГСН8105-02-2001 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - 3 % | 16618,69 | 861,55 | -- | -- | 17480,24 |
|  |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТРОЯ РФ NВБ-20-87/12 ОТ 12.03.98 |  |
| 18 | ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ ОТ 10.12.96 N ВБ-20-409/12 И ОТ 10.03.98 N ВБ-20.82 | ЗАТРАТЫ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 1,0 % | -- | -- | -- | 5826,75 | 5826,75 |
|  |  | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | 16618,69 | 861,55 | -- | 5826,75 | 23306,99 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-9 | 570575,1 | 29579,84 | 37114,1 | 5921,75 | 643190,78 |
| ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия |
| 19 |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1,4 % | -- | -- | -- | 9004,67 | 9004,67 |
|  |  | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | -- | -- | -- | 9004,67 | 9004,67 |
| ГЛАВА 11. Подготовка эксплуатационных кадров |
|  |  | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | -- | -- | -- | -- | -- |
| ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор |
|  |  | ДОГОВОР С ЗАКАЗЧИКОМ |  |
| 20 |  | ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | -- | -- | -- | 17170 | 17170 |
| 21 |  | ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА | -- | -- | -- | 345,1 | 345,1 |
| 22 |  | АВТОРСКИЙ НАДЗОР 0,2 % | -- | -- | -- | 1286,38 | 1286,38 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 | -- | -- | -- | 18801,48 | 18801,48 |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 | 570575,1 | 29579,84 | 37114,1 | 33727,9 | 670996,94 |
| 23 | СНИП1.02.01-85 | РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ - 2 % | 11411,5 | 591,60 | 742,28 | 674,56 | 13419,94 |
| 24 |  | В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ - 15 % | 1469,24 | 76,17 | -- | -- | 1545,4 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 581986,6 | 30171,43 | 37856,38 | 34402,46 | 684416,88 |
|  |  | ИТОГО | 581986,6 | 30171,43 | 37856,38 | 34402,46 | 684416,88 |
| 25 |  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 18 % | 104757,59 | 5430,86 | 6814,15 | 6192,44 | 123195,04 |
|  |  | ИТОГО С НДС - 18 % | 686744,19 | 35602,29 | 44670,53 | 40594,9 | 807611,91 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 686744,19 | 35602,29 | 44670,53 | 40594,9 | 807611,91 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 686744,19 | 35602,29 | 44670,53 | 40594,9 | 807611,91 |
|  | Руководитель проектной организации | Б.С.КОПЫЛОВ |
|  | Главный инженер проекта | Т.Ю. Копылова |
|  | Начальник сметного отдела | Г.В. ШИЛОВА |

Смета институтом  составлена по проекту аналогу.

Телефоны для связи

тел/факс (38475)25517

Ген. директор ООО «Руно»

Хатунцев Петр Николаевич